Atari SIO2SD návod
### Příprava karty
Kartu MMC/SDSC/SDHC (měla by fungovat i SDXC) naformátujte na FAT32. Vytvořte na ni adresář ATARI. Soubor Sio2SD v35.xex z archivu Configurator_35.zip přejmenujte na Sio2SD.xex a přehrejte ho do rootu karty. Do adresáře ATARI přehrejte soubor Sio2SD_CFG_PJ.HLP. V adresáři ATARI můžete vytvářet další adresáře např.: HRY, DEMA, apod. a do těchto již nahrát konkrétní soubory ATR, XEX, COM, XFD. Doporučuje se nahrát maximálně okolo 100 souborů do jednoho adresáře. Protože zařízení SIO2SD nezobrazuje soubory na kartě podle abecedy, ale podle fyzického umístění na kartě, je potřeba (pokud budete chtít) soubory seřadit abecedně pomocí programu DriveSort.
### Příprava kabelu SIO2SD → Atari SIO

### Rozložení tlačítek
K1 (DRIVE)	K3 (CD..)	RESET
K2 (NEXT)	K4 (ENTER)	SHIFT

### Ovládání
K1: next atari drive (D1,D2,..)
SHIFT+K1: previous atari drive (D1,D2,..)
K2: next file/folder
SHIFT+K2: previous file/folder
K3: parent directory (cd ..)
SHIFT+K3: swap D1 and D2 (up to version 2.2 - firmware upgrade)
K4: go to folder/map file to current atari drive
SHIFT+K4: turn off current atari drive ("eject disk")
RESET: vyresetuje SIO2SD zařízení
Dvojitým stisknutím tlačítka SHIFT se dostanete do Setup módu. V tomto módu mají tlačítka následující funkce:
K1: next option
SHIFT+K1: previous option
K2: next option setting
SHIFT+K2: previous option setting
K3: back to normal mode
SHIFT+K3: firmware upgrade
### Možnosti nastavení v Setup módu
sio high speed
    off
    hsindex from 1 to 16 (6 is the default setting)
cfg tool load (when to override D1 to load configuration program)
    never
    startup+shift - only when SHIFT was pressed during startup (power on)
    every startup
    D1 is off - When D1 is not assigned
    shift pressed - SHIFT always cause D1 override (tested on every SIO 'S' command on D1 - available from version 2.2)
LED mode (meanig of LEDs)
    SD read/write - first LED shows SD reads, second LED shows SD writes
    SIO read/write - first LED shows SIO reads, second SIO writes
    SD act/SIO act - first LED shows any SD activity, second any SIO activity
device id (number of device for SIO2SD.XEX - available from version 2.2)
    values from 0 to 3
write protect (write protection in ATR files - available from version 2.2)
    never - ATR's are always R/W (write protect flag ignored)
    obey ATR flag - obey ATR write protect flag - default
    always - ATR's are always R/O
disks to roll (How many disks will be rolled on SHIFT+K3)
    values from 2 (swap D1 and D2) to 15 (shift all disks)
key rep delay (keyboard autorepetition delay - in 1/50s.)
    values from 0 to 50 (0 - 1s)
key rep step (keyboard autorepetition step - in 1/50s.)
    values from 0 to 10 (0 – 0.2s)

### Ovládání v Configurator 3.5
Stiskněte a držte SHIFT na SIO2SD zařízení a zapněte Atari. Nahraje se Configurator ve kterém se zobrazí soubory na kartě, které můžete spouštět.

Spuštění souboru (hry): označte soubor (hru), kterou chcete spustit, stiskněte a držte OPTION na Atari (kvůli vypnutí Atari basicu) a stiskněte na 1-2s klávesu RETURN. OPTION pusťte až se hra začne nahrávat.
Přiřazení souboru k disketovce (D1, D2, atd.): označte požadovaný soubor a stiskněte na Atari klávesnici číslo požadované disketovky.
Odebrání souboru z disketovky (D1, D2, atd.): stiskněte na Atari klávesnici SHIFT + číslo požadované disketovky.

CTRL+T: přepíná mezi L (reálné disketovky), M (mapping), V (virtuální disketovky)
CAPS on/off: zapíná/vypíná skrolování názvů souborů při načítání adresáře